Мониторинг индикаторных газов при возникновении чрезвычайной ситуации в угольной шахте

Родионов В.А., Сергиенко А.Н., Вагапов Р.Р.

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной

службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Кратко изложены возможности систем аэрогазового контроля связанные с мониторингом аэровоздушной среды угольных шахт. На основе данных оперативного контроля рассмотрена динамика изменения концентраций индикаторных газов в условиях чрезвычайной ситуации применительно к аварии, произошедшей на шахте Северная. Показана необходимость дополнения данных АГК оперативными данными определяемыми на месте КИЛ ВГСЧ.

Ключевые слова: аэрогазовый контроль, индикаторные газы, аэрология угольных шахт, горноспасательные работы.

Исходя из практики ликвидации наиболее тяжелых подземных аварий (взрывы и пожары, осложненные взрывами) использование сохранивших работоспособность элементов системы аэрогазового контроля (АГК) должно быть направлено не только на реализацию противоаварийного управления, но и на сокращение рисков спасателей, проводящих разведку, либо осуществляющих вывод пострадавших (начальная стадия ликвидации аварий) [1, 4].

От систем АГК может быть получен значительный объем информации непосредственно после начала аварии и в процессе ее протекания.

Своевременно полученные данные от систем АГК позволят:

- идентифицировать место и источник воспламенения/взрыва;

- провести дистанционную оценку взрывоопасности и пригодности для дыхания атмосферы на аварийном участке;

- дать представление о фактическом распределении потоков воздуха в аварийном участке (по направлению, скорости воздуха) с учетом тепловой депрессии пожара и разрушения вентиляционных устройств, а также провести прогноз (моделирование) аварийного воздухораспределения на период ведения горноспасательных работ;

- выявить зоны повышенной температуры рудничного воздуха и т.д..

Знание вышеуказанных факторов позволяет проводить выработку обоснованных оперативных ПЛА (ОПЛА), а также установить процесс протекания и причины взрыва, для предупреждения аналогичных инцидентов.

Необходимо отметить, что показания датчиков систем АГК за счет их использования вне заявленных и испытанных областей промышленного использования могут быть достаточно противоречивыми либо не достоверными. Так датчики контроля концентрации метана термокаталитического типа при попадании в зону пламени УВВ воспринимают резкий всплеск температуры как скачек концентрации измеряемого горючего газа. Поэтому показания систем АГК при авариях необходимо проверять и дополнять данными оперативных замеров аэрогазовых параметров, выполняемых подразделениями ВГСЧ [1, 3].

Анализ динамики аэрогазового контроля выполнен на основе представленных данных КИЛ ВГСЧ МЧС Росси по аварии на шахте Северная использованных при выполнении НИР [3].

Ниже на рисунке выборочно, представлены результаты мониторинга аэрологической обстановки на шахте «Северная» за период 25.02.2015 с 17.50 – 26.02.2015 до 15.00.

Концентрации индикаторных газов (CH4, H2, и СО) определялись с помощью экспресс методов и выездной лабораторией ВГСЧ (КИЛ ВГСЧ), основные результаты представлены на совмещенном графике представленном на рисунке 1.

Согласно данных мониторинга на протяжении рассматриваемого периода концентрация кислорода изменялась в очень узком диапазоне, составляющем 0,5 % и только через несколько часов начала стремительно падать.

Рисунок 1 Графическая визуализация данных мониторинга

газовоздушной среды в условиях ЧС

Концентрации индикаторных газов (CH4, H2, и СО) определялись с помощью экспресс методов и выездной лабораторией ВГСЧ.

Согласно данных мониторинга на протяжении рассматриваемого периода концентрация кислорода изменялась в очень узком диапазоне, составляющем 0,5 % и только через несколько часов начала стремительно падать. Данный факт на рисунке 1 совпадает с началом интенсивного роста концентраций водорода и монооксида углерода. Поэтому согласно графических данных рисунка 1, можно сделать вывод, что в условиях ЧС на шахте, лучше отслеживать рост концентраций угарного газа и водорода.

В результате мониторинга данной ЧС было установлено значительное выделение угарного газа и водорода являющегося более взрывоопасным чем метан, так например водород имеет НКПР равный 4,12 %, в то время как метан, – 5,28 % [2].

Рисунок 2 Графическая визуализация данных мониторинга по изменению концентрации водорода в условиях ЧС

Из данных представленных на рисунках 1 и 2 видно, что по водороду концентрация отслеживалась не постоянно.

Начиная с 1150 минуты с момента возникновения ЧС концентрация метана начинает увеличиваться, в то время, как за этот же промежуток времени концентрации монооксида углерода и водорода растут в десятки раз быстрее, так например, концентрации угарного газа выросла в 66 раз, а водорода более чем в 230 раз,  что более детально показано на рисунке 2.

Данный факт нельзя оставлять без пристального внимания и анализа.

Считаем необходимым осуществить сбор такого рода данных с целью анализа, обобщения результатов и выработки дальнейших оперативных решений,  направленных на скорейшее завершение (ликвидацию) и снижение последствий от такого рода ЧС.

Литература

- Отчет о НИР «Научно-обоснованные предложения по разработке комплексной горноспасательной системы аварийной связи, позиционирования, термоаэрогазового мониторинга рудничной атмосферы и контроля физического состояния горноспасателей (НИР «Аварийная связь»)» ФГБУ ВНИИПО МЧС России ответственный исполнитель С.Б. Романченко № гос.регистрации АААА-А16-116092710003-6 от 27.09.2016 г. (для служебного пользования).

- Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. Изд. В 2 книгах кн.1/ А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко и др. - М., Химия, 1990. – 496 с.

- Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах приложение к приказу ФСЭТиАН от 1 декабря 2011 года № 678 Об утверждении Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах (с изменениями на 2 апреля 2015 года).

- Правила безопасности в угольных шахтах: М.: Ростехнадзор (Приказ Ростехнадзора  № 550 от 19.11.2013), Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.12.2013 № 30961

Сведения об авторах

1. Родионов Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней службы, докторант факультета подготовки кадров высшей квалификации, профессор кафедры Горноспасательного дела и взрывобезопасности (0,5 ставки) Санкт-Петербургского Университета государственной противопожарной службы МЧС России;

контактные данные:

моб. тел. +7(921-325-83-97; e-mail: 79213258397@mail.ru

2. Вагапов Руслан Риканусович соискатель кафедры Горно-спасательного дела и взрывобезопасности Санкт-Петербургского Университета государственной противопожарной службы МЧС России;

3. Сергиенко Александр Николаевич, доцент кафедры Горно-спасательного дела и взрывобезопасности, Санкт-Петербургского Университета государственной противопожарной службы МЧС России.